## Slide 1: Componenti: Induttori e condensatori ideali
Componenti dinamici, ossia con un modello dipendente dal tempo
L viene detta induttanza [henry], C viene detta capacità [farad]
Sono sempre lineari
L
v(t)
i(t)
v(t) = L * di(t)/dt
v(t)
i(t)
C
i(t) = C * dv(t)/dt

## Slide 2: Componenti: esempio di resistore reale
i fili ai terminali del resistore generano un campo magnetico e introdurranno quindi qualche proprietà induttiva
inoltre, la costruzione fisica prevede l’uso di materiale conduttivo, di solito piazzato vicino agli altri conduttori costituenti i terminali; questi si comportano come i piatti di un condensatore e quindi una resistenza reale possiede anche qualche proprietà capacitiva
questi effetti (parassiti) possono divenire non trascurabili quando si operi ad alte frequenze (o – che è lo stesso - quando ci sono cambi rapidi di tensione / corrente); in caso non siano trascurabili il modello di resistenza diviene:
le proprietà degli elementi reali dipendono dalle condizioni ambientali, ad esempio molti parametri di componenti reali variano con la temperatura; se il sistema deve lavorare in un ampio intervallo di temperature si dovrà controllare il comportamento dei componenti rispetto alle temperature

## Slide 3: Risposta allo scalino (carica) del circuito RC (1)
0
VDD
i(t)
C
R
v(t)
Supponiamo v(0) = 0 (quindi i(0) = 0). Per t > 0: R i(t) + v(t) = VDD e i(t) = C dv(t)/dt. Quindi RC dv(t)/dt + v(t) = VDD ossia:

## Slide 4: Risposta allo scalino (carica) del circuito RC (2)
0
VDD
i(t)
C
R
v(t)
v(t)
t
VDD
RC
i(t)
t
VDD /R
RC
VDD
VDD /R
R
t = 0: il condensatore si comporta da
cortocircuito, derivata infinita => corrente infinita
VDD
0
R
t → ∞: il condensatore si comporta da circuito aperto
VDD
VDD
0

## Slide 5: Risposta allo scalino (scarica) del circuito RC
0
VDD
i(t)
C
R
v(t)
v(t)
t
VDD
RC
i(t)
t
-VDD /R
RC
VDD /R
R
t = 0: il condensatore si comporta da generatore di tensione
0
R
t → ∞: il condensatore si comporta da circuito aperto
VDD
0
VDD

## Slide 6: Risposta allo scalino (carica) del circuito RL
0
VDD
i(t)
L
R
v(t)
i(t)
t
VDD /R
L/R
v(t)
t
VDD
L/R
VDD
0
R
t = 0: l’induttore si comporta da circuito aperto
VDD
0
VDD
VDD /R
R
t → ∞ : l’induttore si comporta da cortocircuito
VDD

## Slide 7: Risposta allo scalino (scarica) del circuito RL
i(t)
L
R
v(t)
i(t)
t
VDD /R
L/R
v(t)
t
-VDD
L/R
VDD /R
R
t = 0: l’induttore si comporta da generatore di corrente
VDD
VDD
0
R
t → ∞ : l’induttore si comporta da cortocircuito
0
0
VDD

## Slide 8: Energia e potenza (1)
I componenti possono fornire o assorbire energia/potenza
Per un componente con due terminali la potenza fornita/assorbita è il prodotto della corrente che lo attraversa per la tensione ai terminali
La potenza è generata o dissipata a seconda del verso della corrente:
  Se va dal punto a potenziale più alto a quello a potenziale più basso:
    Potenza positiva = il componente assorbe potenza
    Potenza negativa = il componente fornisce potenza
  Se va dal punto a potenziale più basso a quello a potenziale più alto:
    Potenza positiva = il componente fornisce potenza
    Potenza negativa = il componente assorbe potenza
L’energia è l’integrale nel tempo della potenza

## Slide 9: Energia e potenza (2)
In un circuito, la potenza generata è sempre uguale a quella dissipata (teorema di Tellegen, conseguenza di Kirchhoff)
Come si comportano i componenti?
  I resistori possono solo assorbire potenza (la dissipano, di norma in calore)
  I generatori forniscono potenza (in certe configurazioni possono anche assorbirla)
  I componenti dinamici (condensatore, induttore) assorbono potenza ma non la dissipano: la immagazzinano sotto forma di energia elettrica/magnetica, e successivamente possono fornirla nuovamente al circuito
Energia accumulata da
  Induttore: 1/2 L i2; i a regime (VDD / R)
  Condensatore: 1/2 C v2; v a regime (VDD)

## Slide 10: Potenza e segnali
In un circuito un segnale può essere rappresentato da corrente o da tensione
Se vogliamo minimizzare la potenza dissipata:
  Se il segnale è codificato con la tensione devo minimizzare la corrente usando una resistenza molto elevata
  Se il segnale è codificato con la corrente devo minimizzare la tensione usando una resistenza molto piccola
Meglio codificare in tensione, dal momento che è più facile realizzare resistenze molto elevate che non molto piccole

## Slide 11: Componenti: Diodi e transistori
Diodi e transistori sono componenti non lineari
Un diodo ha una legge tensione/corrente pressappoco esponenziale
Un transistore ha 3 terminali e si comporta come un interruttore comandato
Indispensabili per realizzare circuiti digitali

## Slide 12: Diodo
Si comporta come circuito aperto fino alla tensione di accensione Vd
Al di sopra si comporta come cortocircuito (o generatore di tensione Vd, ma solo in dissipazione di potenza)
Un LED (Light-Emetting Diode) emette luce (dissipa potenza) quando è acceso
V
I
I
V
Vd

## Slide 13: Transistore (MOS)FET
Due tipi: transistore n e transistore p
I tre terminali sono detti gate, source e drain
Funzionamento tipo n:
  Attraverso il gate non passa corrente, solo tra source e drain
  Il source deve essere a potenziale minore rispetto al drain
  Se tra gate e source c’è una tensione maggiore di una tensione di soglia VT il canale tra source e drain si accende (resistenza prossima allo zero se >> VT)
  Altrimenti il canale tra source e drain si spegne (resistenza molto elevata)
Transistore p: duale
  Il source deve essere a potenziale maggiore rispetto al drain
  Il canale si accende se la tensione tra source e gate è >VT

## Slide 14: Transistore (MOS)FET: funzionamento
G
S
D
VGS
VGS < VT
G
VGS >> VT
G
G
D
S
VSG
VSG < VT
VSG >> VT
n-MOSFET
p-MOSFET

## Slide 15: Esempio circuito digitale CMOS: Porta NOT
VDD
GND
VIN
VOUT
VIN = 0 V (GND)
VIN = VDD
VDD
GND
0 V
VDD
0 V
GND
VDD
VDD